| Aussteller | Eingangsstempel - Gemeinde |
| --- | --- |
| PROTOKOLL über die ABNAHMEPRÜFUNG einer ZENTRALHEIZUNGSANLAGE gem. § 5 - Tiroler Heizungsanlagengesetz 2000 (ein Exemplar für Gemeinde, ein Exemplar im Haus aufzubewahren, zutreffendes ankreuzen) |
| Standort | Weitere angeschlossene Gebäude |
| Eigentümer/Verfügungsberechtigter der Anlage, Adresse, Tel.Nr. |
| Hausverwaltung, Adresse. Tel.Nr. |
| TECHNISCHE BESCHREIBUNG |
| BRENNSTOFF |
| Heizöl extra Leicht gem. ÖN C 1109 ( | Heizöl Leicht gem. ÖN C 1108 ( | Scheitholz ( | Hackgut gem. ÖN M 7133 ( | Holz/Rinden Pellets gem. ÖN M 7135 ( | Holz/Rinden Pellets gem. ÖN M 7135 ( | Kohle ( | Sonst. |
| BRENNSTOFFLAGERUNG - HEIZÖL Tankanlage |
| Lagerung im Heizöllager- raum ( | sonst. Lagerung im Gebäude: Ort: | Lagerung unterirdisch ( Tank überfahrbar ja (/nein ( | Lagerung im Freien- oberird. ( | Sonstiges: |
| Kunststofftank ( | Stahlblechtank ( | doppel wandig ( | einwandig ( | Tankaußenhülle Blech mind. 1 mm ( | Tankaußenhülle brandhemmend ( |
| Betontank ( | Kunststoff-innenhülle ( | Batterie behälter ( | Haushalts-tank ( | ortsgeschweißter Plattentank ( | Sonstiges: |
| Inhalt der einzelnen Behälter: | Gesamtlagermenge: | Tank entspricht folg.Norm: |
| Füllleitung: Metall (/Kunststoff(mit Prüfzeugnis) (, (...... el. Überfüllsicherung/Grenzwertgeber vorh. (, Stecker bei FüllAnschl. ( | Lüftungsleitung: (..... mind.50 cm üb.Füllstutzen ( |
| Füllanschluss leicht zugänglich ( Inhaltsanzeige vorh. ( Tankinhalt von außen leicht erkennbar ( |
| Erdtank: Abstand zu Grundstücksgrenzen, Fundamenten, Kanälen..... mind. 1 m ( Aufgeschweißt. Domschacht vorh. ( Domschacht mit eig. Fundament ( Sicherung geg. Grundwasserauftrieb ( Leckwarneinrichtung: Vakuum ( Überdruck ( Sonstige: |
| Heizöllagerraum: |
| Lage im Gebäude EG (/KG ( | Bauweise F 90 ( | Auffang-wanne Inhalt: | Lüftung: ( | Beleuchtung: ( | Brandschutztür: ( |
| Ölleitungen: |
| Zulauf: Saugbetrieb ( Druckbetrieb ( Einstrangsystem ( Leitungsquerschnitt:........ Ölförderpumpe/Ringleitungspumpe vorh. ( - Fabrikat..............................................Fördermenge:........... Sicherheitseinrichtung bei unter Druck stehenden Ölleitungen vorh. ( Bauart:......................................... Zwischenbehälter vorh. (, Mit Überlauf in Heizöltank ( Ölleitungen im Erdreich: doppelwandig mit Lecküberwachung (, Bauart:.................................................. Schutzrohr mit Gefälle zu Raum- oder Kontrollschacht ( |
| BRENNSTOFFLAGERUNG - feste Brennstoffe |
| Lagerraum für Hackgut, Briketts oder Pellets: (> 1,5 m3): eigener Brandabschnitt ( Brandschutztür ( |
| Lagerraum für sonstige feste Brennstoffe: (< 50 m3): eigener Brandabschnitt ( Brandschutztür ( |
| Lagerraum für Pellets: Öffnungen ins Freie verschlossen (, Elektroinstallation mind. IP 54 (, Füll- und Abluftrohr in Metall (, Türdichtungen vorh.( |
| Lagerraum > 50 m3: Händische Löscheinrichtung vorh. ( |
| Bemerkungen: |
| HEIZUNGSANLAGE |
| Aufstellung im Heizraum (> 50 kW) |
| Brandschutztür, selbstschließend (, Türschwelle > 3 cm ( Bauweise F 90 (, bei Öl: kein Bodenablauf (/Pumpensumpf abgesichert (§ 4 Abs. 2 THAnl.V.) ( Elektrische Beleuchtung ( |
| bei Zugang zum Heizraum über einen Fluchtweg: Brandbeständiger Vorraum vorhanden: ( |
| Heizraumlüftung ins Freie: Fenster (/Lüftungsrohr ( - Lüftungsquerschnitt:....... cm2 |
| Beschrifteter Notschalter vorh. ( |
| Aufstellung außerhalb von Heizräumen (< 50 kW) |
| Aufstellungsort:......................................................, nicht brennbare Unterlage vorh. ( Lüftungsmöglichkeit ins Freie (Art:........................., bei Öl kein Bodenablauf (/Pumpensumpf abgesichert ( bei gleichzeitiger Öllagerung (max. 3000 Liter): Raum dient ausschließlich der Heizanlage (, F 90 ( |
| Beschrifteter Notschalter vorh. ( |
| Heizkessel |
| Fabrikat.......................................Type............................Baujahr.....................Nennwärmeleistung.................. beschrifteter Notschalter vorh. (, Kessel entspricht ÖN EN 303 ( |
| bei automat. Festbrennstoffkessel: Rückbrandschutzeinrichtung und Temperaturüberwachung gem. § 8 THAnlV. vorh. (, Bauart der Feuerung:................................................................................................. Bauart der Brennstoff-Zuführeinrichtung:.............................................................................................. Sicherheitseinrichtungen:..................................................................................................................... |
| bei Ölkessel: Brandschutzschalter vorh. (, Brandschutzventil vorh. ( Verdampfungsbrenner ( Zerstäubungsbrenner (: Fabrikat.............................Type....................Brennstoffwärmeleistung:.....kW (Stufe 1: ....kW, Stufe 2.....kW, Modulierende Regelung: max. ........kW) Brenner entspricht ÖN EN 230 (, Rauchgasklappen mit Brenner elektrisch verriegelt (, bei Luftheizungsanlagen: Verriegelung Brenner mit Luft-Umwälzventilator ( |
| Bemerkungen: |
| Energiesparende Maßnahmen |
| Brennstoffwärmeleistung > 120 kW: 2-stufige (/ stufenlose Regelung (/ mehrere Kessel vorh. ( |
| Errechneter Wärmebedarf gem. ÖN M 7500:......................kW, Heizsystem (z.B. Niedertemp.)......... Bei händisch beschickten Festbrennstofffeuerungen: Größe des Pufferspeichers............................ Wärmeisolierung f. Kessel (, Leitungen (, WW-Boiler (, Pufferspeicher ( |
| Zugbegrenzer vorh. (, .............Rauchgasklappe vorh. (, Regelungseinrichtung mit Zeitprogramm ( und Raum- ( oder Außentemperaturfühler ( Gebäude mit mehr als 3 Wohn-/Geschäftseinheiten: Wärmeverbrauchsmessgeräte vorh. ( |
| Bei Versorgung von mehreren Gebäuden durch 1 Zentralheizungsanlage: Geeichte Wärmemessgeräte vorh. ( |
| Zusätzliche Regelungseinrichtungen/Energiesparmaßnahmen: |
| Anmerkungen: |
| Erste Löschhilfe |
| Handfeuerlöscher gem. ÖN EN 2 u. EN 3: Aufstellungsort(e):.......................................................................... |
| Bemerkungen: |
| ABNAHMEPRÜFUNG |
| Inverkehrbringen:) von Kleinfeuerungen <400kW (4. Abschnitt des Tiroler Heizungsanlagengesetzes 2000) Typenschild (§ 17) vorh. ( |
| Technische Dokumentation (§ 16) vorh. ( |
| Konformitätszeichen (CE...) vorh. ( |
| Bestätigung über die Erfüllung der Technischen Erfordernisse (§ 3 Abs. 1 und der Verordnung gem. § 3 Abs. 2 des Tiroler Heizungsanlagengesetzes 2000) |
| Die gesamte Anlage entspricht -mit Ausnahme nachstehender Abweichungen- der vorgelegten Technischen Beschreibung, den beiliegenden Plänen und wurde nach dem Stand der Technik den Erfordernissen der Sicherheit, des Brandschutzes, der Energieeinsparung, der Gesundheit, des Umwelt- und Schallschutzes entsprechend geplant und ausgeführt. ( Abweichungen: |
| Der Einbau der Anlage erfolgte ordnungsgemäß ( |
| Ergebnisse der Emissionsmessung und Abgasverlustbestimmung (Messprotokolle beilegen) |
| Bei den im Zuge der Abnahmeprüfung durchgeführten Messungen wurden keine Überschreitungen der in § 9 (feste Brennstoffe) und § 21 (flüssige Brennstoffe) festgelegten Grenzwerte festgestellt. ( |
| Bemerkungen: |
| Erforderliche Bestätigungen bei Anlagen zur Lagerung und Leitung von flüssigen Brennstoffen |
| Folgende Bestätigungen (§ 18 - Tiroler Heizungsanlagenverordnung 2000-T.H.Anl.V.) liegen vor: Lagerbehälter entspricht ÖNORM oder den Erfordernissen des § 14 Abs. 1 (T.H.Anl.V.2000) ( |
| bei doppelwandigen Behältern und Rohren: Leckwarneinrichtung wurde geprüft ( Überfüllsicherung(en) geprüft ( Sichtkontrolle der oberirdischen Lagerbehälter auf Unversehrtheit ( bei unterirdischen Lagerbehältern: Bestätigung über Dichtheitsprüfung (§ 13 Abs. 4, 3. Satz- T.H.Anl.V.2000) 0,3 bar ( bei unterirdischen Lagerbehältern: Bestätigung über Unversehrtheit der Behälter- und Rohrisolierung und über die Einbettung des Behälters in Sand ( Bestätigung über Dichtheitsprüfung an Rohrleitungen (§ 16 Abs. 14 - T.H.Anl:V. 2000), 2 bar ( bei Kunststofffüllleitungen: Bestätigung des Herstellers über die Erfüllung der Erfordernisse gem. § 16 Abs. 1 - T.H.Anl.V. 2000 ( |
| Datum Unterschrift: |
| Bemerkungen: |
| Rauchgasanlage (Vom Rauchfangkehrermeister auszufüllen) |
| Baustoff/Ausführung des Rauchfanges (der Rauchgasleitung):........................................................................ |
| Freier Querschnitt:......... Länge:................Betriebsdichtheitsprüfung nach ÖN B 8201: i.O. ( |
| Anschlussstockwerk:.................Sohlenstockwerk:.............. Bauart - Verbindungsstück.................................... |
| Brandschutzabstände soweit einsehbar i.O. ( Rauchgasführung entspricht d. gesetzl. Bestimmungen ( |
| Datum, Unterschrift: |
| Bemerkungen: |